# Formatierung der Ausgabe in Listen

Standardeinstellung:

- Jede Liste hat eine Kopfzeile
(besteht aus 2 Zeilen:

        - 1 Zeile: Name des Report, Seitennummer

        - 2. Zeile: wagerechte Linie)

- Ausgabebreite: 83 Zeichen pro Zeile

- Seitenlänge: 60000 Zeilen pro Seite

Standard:

Anzahl der Kopfzeilen gehört zur Seitenlänge, d.h. auf einer Seite mit 10 Zeilen Länge und einer zweizeiligen Kopfzeile bleibt platz für 8 Ausgabezeilen.

Nach dem erreichen der maximalen Seitenlänge wird automatisch ein Seitenumbruch realisiert und die neue Seite beginnt erneut mit der Kopfzeile.

## Festlegung von Ausgabebreite und Seitenlänge

- LINE-SIZE 	ist die Ausgabebreite (Anzahl von Zeichen pro Zeile)

- LINE-COUNT Anzahl der Zeilen pro Seite (Muss grösser sein als die Summe 
von Kopf- + Fusszeile)

REPORT name LINE-SIZE 5 LINE-COUNT 5.

REPORT  Z80304_FORMATLIST line-size 5 line-count 5.

write '1'.

new-line.

write '2'.

new-line.

write '3'.

new-line.

write '4'.

new-line.

write 'abcdefg'.

*Es wird nur abcde ausgegeben (Zeilenbreite = 5)

new-line.

write: 'abcd','efg'.

*Zeilenumbruch zwischen den Zeichenketten

new-line.

write: 'abcdefg',’hijklmn’.

*Zeilenumbruch zw. Den Zeichenketten, aber da die einzelnen Zeichenketten länger als 5 Zeichen sind, werden sie abgeschnitten,

## Kopfzeile der Seite

## Standardkopfzeile abschalten:

REPORT name NO STANDARD PAGE HEADING.

## Definition eigener Kopfzeilen:

TOP-OF-PAGE. ( Ereignis wird vor jeder neuen Seite ausgelöst.

WRITE ’Das ist meine Kopfzeile’.

NEW-LINE

Falls die Standardkopfzeile NICHT abgeschaltet wurde, dann wird diese um die neue Ausgabe ergänzt.

## Manuelle Erzeugung von Seitenumbrüchen

NEW-PAGE ( Beginn einer neuen Seite

## Definition von Fusszeilen

In der Standardeinstellung werden KEINE Fusszeilen angezeigt. (auch nicht, wenn das entsprechende Ereignis implementiert wurde)

REPORT name LINE-COUNT 10(2) ( 	reservierte Zeilen für die Fusszeile (hier 2) ohne

Reservierung, keine Ausgabe der Fusszeile

END-OF-PAGE. ( Ereignis wird ausgelöst, wenn eine Fusszeile dargestellt werden muss

ULINE.

WRITE ’Meine Fusszeile’.

Bei Manuellen Seitenumbruch wird keine Fusszeile dargestellt.

## Zeilenumbrüche

NEW-LINE. ( Ausgabe der nächsten WRITE-Anweisung beginnt in einer neuen Zeile

WRITE /’abcd’. ( Ausgabe beginnt in neuer Zeile.

z.B.: WRITE: /’abc’, /’def’, /’ghi’.

(	abc

def

ghi

z.B.: WRITE: /’abc’, /,’def’, /’ghi’. ( einzelner slash ohne folgende Ausgabe = Leerzeile

(	abc

def

ghi

## Positionierung und Ausrichtung innerhalb einer Zeile

Angabe absolute Positionierung:

WRITE AT 8 ‘abcd’.	( 	Ausgabe erfolgt ab Spalte 8

WRITE 8 ’abcd’.	(	Ausgabe von AT ist optional

Zeichenketten werden linksbündig dargestellt und Zahlendatentypen rechtsbündig.

z.B.:

DATA a TYPE string VALUE ’Hallo’.

DATA b TYPE i VALUE 100.

WRITE ‘123456789012345’.

NEW-LINE.

WRITE a.

NEW-LINE.

WRITE b.

## Änderung der Ausrichtung

WRITE b LEFT-JUSTIFIED.	( linksbündig

WRITE b CENTERED.		( zetriert

WRITE b RIGHT-JUSTIFIED.	( rechtsbündig

## Festlegung der Ausgabebreite

WRITE (8) a RIGHT-JUSTEFIED

WRITE (8) b.

Bei der Ausgabe von Zahlendatentypen kommt automatisch ein Leerzeichen nach der Zahl.

## Kombination von Position und Ausgabebreite

WRITE 5(10) ’Hallo Welt!!’. ( Position(Ausgabebreite)

Keine Ausgabe der “!!”, da die Ausgabebreite auf 10 begrenzt ist.

## Ausgaben untereinander Positionieren

write: 'abcd','Hallo','Welt','xyz'.

new-line.

write 'efg' UNDER 'Welt'.

write: 'abcd','Welt','efg','Welt'.

new-line.

write 'Hallo' UNDER 'Welt'.

Falls das Feld auf das sich UNDER bezieht mehrfach vorkommt, wird immer das letzte Vorkommen verwendet.

## Erzeugen von Leerzeilen

SKIP.	 		( 	erzeugt exakt eine Leerzeile

SKIP 5.		( 	erzeugt die angegebene Anzahl von Leerzeilen

SKIP TO LINE 3. 	( 	springt zur angegebenen Zeilennummer

(Es besteht die Möglichkeit zu einem Bereich zu springen der bereits beschrieben wurde)

WRITE /.		( 	erzeugt exakt eine Leerzeile

## Farbige Ausgaben

WRITE ' Hallo Welt' COLOR 3 ON.

Die Farbe gilt bis:

- Sie mit OFF wieder ausgeschaltet wird

- Ein Ereignis eintritt (TOP-OF-PAGE, AT LINE-SELECTION,...)

## Reservierung von Ausgabeplatz

z.B. Es sollen untereinander 5 Zeilen dargestellt werden, die ohne Seitenbruch erscheinen sollen.

RESERVE 5 LINES.

( prüft ob die angegebne Anzahl von Zeilen zur Verfügung steht. Wenn nicht genug Platz auf der Seite vorhanden ist, wird ein Seitenumbruch ausgeführt.

## Eingabefelder innerhalb von Listen

WRITE (10) ’Hallo’ INPUT.

Maximal einzugebende	Vorgabewert

Zeichen

( Listenfeld dessen Inhalt geändert werden kann

# Selection Screens

Selection Screen	( 	Eingabemaske mit Feldern zum erfassen von

Programmparametern

Eingabefelder:

PARAMETERS variable TYPE datentyp.

z.B. PARAMETERS a TYPE i,

b TYPE c LENGTH 10.

( 2 Eingabefelder für die Variablen, standardmässig beschriftet mit den Variablennamen

## Einstellungen für Eingabefelder

Standardwert festlegen: PARAMETERS a TYPE i DEFAULT 5.

PARAMETERS c LENGTH 10 DEFAULT ‚Hallo’.

( Eingabefelder sind nach dem Programmstart bereits mit den Entsprechenden Werten belegt

### Mussfelder

PARAMETERS a TYPE i OBLIGATORY.

( Eingabemaske kann nur verlassen werden wenn das Feld ausgefüllt wird

## Gross- Kleinschreibnung verarbeiten

Standardeinstellung: Alle Eingaben werden automatisch in Grossbuchstaben konvertiert

PARAMETERS b TYPE c LENGTH 10 LOWER CASE.

( Gross-, Kleinschreibung wird beibehalten, wie sie vom Nutzer eingegeben wurde

## Ändern der Standardbeschriftung

- Programm speichern und aktivieren

- Menü: „Sspringen“( „Textelemente“( „Selektionstexte“
( Liste aller mit Parameters angelegten Felder

- Beschriftungstexte erfassen und speichern

- erneut Aktivieren !!!!!!!!

- zurück und Programm ausführen

## Checkboxen

Eine Checkbox muss als Korrespondierende Variable eine Variable vom Typ c haben.

PARAMETERS variable TYPE c AS CHECKBOX.

( Eingabe wird als Checkbox  dargestellt

Werte der korrespondierenden Variablen: 	„X“ 	= 	Checkbox markiert

„ „ 	=	Checkbox nicht markiert

Initialwert 	= 	Checkbox wurde noch nicht

angeklickt

Beispiel:

PARAMETERS: a TYPE c AS CHECKBOX,

b TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'x',

c TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X',

d TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT ' ',

e TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'a'.

WRITE: 'a','b','c','d','e'.

NEW-LINE.

WRITE: a,b,c,d,e.

| Variable | Status nach Start | Wert ohne Veränderung der Checkbox | Wert bei Auswahl der Checkbox durch klicken | Wert bei demarkieren durch klicken |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Leerzeichen | X | Leerzeichen |
| B |  | x | X | Leerzeichen |
| C |  | X | X | Leerzeichen |
| D |  | Leerzeichen | X | Leerzeichen |
| E |  | a | X | Leerzeichen |

## Radiobutton

Gruppe von Auswahlfeldern, von denen immer nur ein Feld gewählt werden kann.

PARAMETERS variablenname TYPE c RADIOBUTTON GROUP name.

PARAMETERS: a TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1,

b TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1,

c TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1.

( 3 gruppierte Radiobutton, der Radiobutton der als erstes zur Gruppe hinzugefügt wurde, ist automatisch ausgewählt

### Vorbelegung setzen:

PARAMETERS a TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1 DEFAULT ’X’.

Es darf nur für einen einzigen Radiobutton einer Gruppe der Default-Wert ‘X’ gesetzt werden. Nur ’X’ ist zulässig.

### Auswerten des gesetzten Radiobuttons

CASE ’X’.

WHEN a.

WRITE ‚Es war a’.

WHEN b.

WRITE ‚Es war b’.

WHEN c.

WRITE ‚Es war c’.

ENDCASE.

### Positionierung der Elemente

Ziel:

Ausführung:

- „Springen“( „Textelemente“( „Textsymbole

- definierte Textsymbole können unter Angabe der ID ausgegeben werden

- sind lokalisierbar, d.h. sie können in verschiedene Sprachen hinterlegt werden, dann in der Anmeldesprache des Nutzers ausgegeben

- Werte erfassen, speichern, aktivieren

### Ausgabe in einer Zeile realisieren

SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.

*Anfang einer Ausgabezeile, welche mehrere Elemente zusammenfasst

SELECTION SCREEN COMMENT 1(10) TEXT-001.

*Ausgabe von Textsymbol 001 an Position 1 mit einer Breite von 10

*(falls in der Anmeldesprache KEIN Text hintgerlegt wurde, erscheint KEINE Ausgabe)

SELECTION-SCREEN COMMENT 12(10) TEXT-002.

PARAMETERS a TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1.

SELECTION-SCREEN COMMENT 26(10) TEXT-003.

PARAMETERS b TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1.

SELECTION-SCREEN COMMENT 40(12) TEXT-004.

PARAMETERS c TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1.

SELECTION-SCREEN END OF LINE.

## Anbinden von Hilfefunktionen an einzelne Felder

- Erstellung eines Dynpro mit dem Hilfetext

- Hilfe anbinden

AT SELECTION-SCREEN ON  HELP-REQUEST FOR variable.

DATA TXTV TYPE string.

AT SELECTION-SCREEN ON HELP-REQUEST FOR a.

TXTV = 'deutsch'.

CALL SCREEN 100.

( Wenn der Anwender mit F1 Hilfe für das Feld  anfordert erscheint das erstellte Dynpro

## Anbinden technische Doku an einzelne Felder

Ähnlich wie Hilfe:

AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR b.

Call screen 100.

( beim Aufruf von F4 innerhalb des Feldes wird Dynpro 100 aufgerufen

## Erzeugung und Aufruf mehrerer Selection-Screens

PARAMETERS: zahl1 TYPE i OBLIGATORY,

zahl2 LIKE zahl1 OBLIGATORY.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.

*Ausgabe in eine Zeile Radiobutton

SELECTION-SCREEN COMMENT 1(10) TEXT-sum FOR FIELD s.

PARAMETERS s TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1.

SELECTION-SCREEN COMMENT 15(10) TEXT-prd FOR FIELD p.

PARAMETERS p TYPE c RADIOBUTTON GROUP grp1.

SELECTION-SCREEN END OF LINE.

*Springen zum Selektionsbildschirm

CASE 'X'.

WHEN s.

CALL SELECTION-SCREEN 1001.

WHEN p.

CALL SELECTION-SCREEN 1002.

ENDCASE.

*Berechnung

DATA: summe TYpe i, produkt TYPE i.

summe = zahl1 + zahl2.

produkt = zahl1 * zahl2.

*Listenausgabe

WRITE: 'zahl1 ',zahl1,

/'zahl2 ',zahl2,

/'Summe ',summe,

/'Produkt ',produkt.

*Definition eines Selektionsbildes das nicht direkt angezeigt wird, *sondern mit "CALL" aufgerufen werden muss

SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1001.

PARAMETERS sum TYPE i.

SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1001.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1002.

PARAMETERS prd TYPE i.

SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1002.

*Ereignis wird vor jeder Anzeige eines Selektionsbild aufgerufen

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.

sum = zahl1 + zahl2.

prd = zahl1 * zahl2.

## Eingabefelder für Wertebereiche mit Bezug auf Datenbankfelder

SELECT-OPTIONS variable FOR tabelle-feld.

z.B.

TABLES scarr.

SELECT-OPTIONS so FOR scarr-carrid.

*so: interne Tabelle mit 4 Spalten

*1. Spalte: sign - (I - include, E - exclude) gibt an, ob der

*                                             eingetragene Wert ein

*                                             Vozeichen enthällt

*2. Spalte: option - EQ,NE,GT,GE,LT,LE,BT (Between), NB (Not Between)

*3. Spalte: low - Wert aus 1. Textfeld

*4. Spalte: high - Wert aus 2. Textfeld

### Auswertung der erfassten Eingaben

DATA z LIKE LINE OF so.

*z = Zeile der internen Tabelle

LOOP AT so INTO z.

WRITE: z-sign, z-option, z-low, z-high.

NEW-LINE.

ENDLOOP.

# Listenverzweigung

DATA zeile TYPE scarr.

SELECT * INTO zeile FROM scarr.

WRITE: / zeile-carrid, zeile-carrname.

HIDE: zeile-carrid, zeile-carrname, zeile-url.

* alle angegebenen Felder werden in einem verborgenen Bereich der Zeile

* gespeichert

*

* HIDE muss direkt nach der WRITE-Anweisung für die entsprechende

* Ausgabezeile stehen.

ENDSELECT.

TOP-OF-PAGE.

*Ereignis wird nur für die Basisliste ausgelöst aber NICHT für

*Verzweigungslisten

WRITE 'Fluggesellschaften'.

ULINE.

AT LINE-SELECTION.

*wird bei jedem Doppelklick auf Listenzeile aufgerufen

*vor dm Aufruf des Ereignisses werden sie werte aus dem HIDE-Bereich

*zurück in die entsprechenden Variablen geschrieben.

write: / 'Kürzel ', zeile-carrid.

write: / 'Name ', zeile-carrname.

write: / 'URL ', (20) zeile-url.

TOP-OF-PAGE DURING LINE-SELECTION.

*Ereignis wird vor dem Aufbau jeder Verzweigungsliste aufgerufen

WRITE 'Detailansicht'.

ULINE.

Problem: 	Falls auf eine Zeile geklickt wurde für  die keine Werte in HIDE-Bereich

hinterlegt wurden (z.B. Überschriftenzeile) werden falsche Daten angezeigt.

(Felder des HIDE-Bereiches enthalten noch die Werte des letzten Aufrufs)

Lösung:

CLEAR Variable – setzt den Wert einer Variablen zurück auf den Initialwert des Datentyps

Variable IS INITIAL – Bedingung prüft ob eine Variable ihren Initalwert enthält (True = ja)

DATA zeile TYPE scarr.

SELECT * INTO zeile FROM scarr.

WRITE: / zeile-carrid, zeile-carrname.

HIDE: zeile-carrid, zeile-carrname, zeile-url.

* alle angegebenen Felder werden in einem verborgenen Bereich der Zeile

* gespeichert

*

* HIDE muss direkt nach der WRITE-Anweisung für die entsprechende

* Ausgabezeile stehen.

ENDSELECT.

clear zeile.

*Zeile auf Initialwert setzen

TOP-OF-PAGE.

*Ereignis wird nur für die Basisliste ausgelöst aber NICHT für

*Verzweigungslisten

WRITE 'Fluggesellschaften'.

ULINE.

AT LINE-SELECTION.

*wird bei jedem Doppelklick auf Listenzeile aufgerufen

*vor dm Aufruf des Ereignisses werden sie werte aus dem HIDE-Bereich

*zurück in die entsprechenden Variablen geschrieben.

IF NOT zeile IS INITIAL.

WRITE: / 'Kürzel ', zeile-carrid.

WRITE: / 'Name ', zeile-carrname.

WRITE: / 'URL ', (20) zeile-url.

CLEAR zeile.

ENDIF.

TOP-OF-PAGE DURING LINE-SELECTION.

*Ereignis wird vor dem Aufbau jeder Verzweigungsliste aufgerufen

WRITE 'Detailansicht'.

ULINE.

## Ermittlung des Feldes auf das geklickt wurde

REPORT  Z80303_AUFGABE111104_3                                      .

DATA zeile TYPE scarr.

SELECT * INTO zeile from scarr.

write: / zeile-carrid, zeile-carrname.

ENDSELECT.

AT LINE-SELECTION.

DATA: feld TYPE c LENGTH 50, 	"speichert den Name des Feldes

wert TYPE c LENGTH 50.		"speichert den Wert des Feldes auf das

"geklickt wurde

GET CURSOR FIELD feld VALUE wert.

* Falls auf ein Feld geklickt wurde (Returncode 0), dann werden der

* Feldname und der Feldwert in die Variablen übertragen

IF sy-subrc = 0.

write: / 'Feld:', feld.

write: / 'Wert:', wert.

ELSE.

write 'Kein Feld'.

ENDIF.

## Ausgabe der Liste in einem Fenster

DATA zeile TYPE scarr.

SELECT * INTO zeile from scarr.

write: / zeile-carrid, zeile-carrname.

hide: zeile-carrid, zeile-carrname, zeile-url.

ENDSELECT.

AT LINE-SELECTION.

WINDOW STARTING AT 10 1 ENDING AT 40 10.

### Positionierung des Fensters

STARTING AT x1 y1

ENDING AT x2 y2

Es wird ein modales Fenster erzeugt, d.h. das Hauptfenster kann erst wieder benutzt werden, wenn das erzeugte Fenster geschlossen wurde.

## Gruppenstufenverarbeitung

Berlin – München

Berlin – Frankfurt

Berlin – New York

Gewünschtes Ergebnis

Startflughafen Berlin

Ziel: München

Ziel: Frankfurt

Ziel: New York

Startflughafen München

Ziel: ......

usw.

Voraussetzung:

- Daten müssen in interner Tabelle vorliegen

- Reihenfolge der Felder muss den Hierarchiestufen entsprechen

- Die interne Tabelle muss entsprechend der Hierarchiestufen sortiert sein

TYPES: BEGIN OF z_typ,

von TYPE spfli-cityfrom,

nach TYPE spfli-cityto,

fg TYPE spfli-carrid,

END OF z_typ.

DATA itab TYPE STANDARD TABLE OF z_typ.

SELECT cityfrom cityto carrid INTO TABLE itab FROM spfli.

SORT itab BY von nach fg.

( Daten liegen in interner Tabelle in gewünschter Form vor

Ereignisse innerhalb von LOOP AT itab (Schleifenereignisse):

AT FIRST. – Wird vor der Bearbeitung der ersten Zeile aufgerufen

AT LAST. – Wird aufgerufen nach der Bearbeitung der letzten Zeile aufgerufen

AT NEW feldname. – Wird beim ersten vorkommen des Wertes in dem Feld aufgerufen

(Wenn in 4 DS hintereinander Berlin steht, wird das Ereignis nur für den ersten Aufgerufen)

AT END OF  feldname. – Wird aufgerufen, wenn beim nächsten Durchlauf ein anderer Wert

erscheint, d.h. beim letzten Auftreten eines Wertes	(Wenn in 4

DS hintereinander Berlin steht, wird das Ereignis nur für den letzten Aufgerufen)

DATA zeile LIKE LINE OF itab.

DATA zeile LIKE LINE OF itab.

LOOP AT itab INTO zeile.

AT FIRST.

WRITE 'Begin der Ausgabe'.

ENDAT.

AT NEW von.

WRITE / zeile-von.

ENDAT.

AT NEW nach.

WRITE: / 'Ziel:', zeile-nach.

ENDAT.

AT NEW fg.

WRITE 40 zeile-fg.

ENDAT.

AT END OF von.

ULINE.

ENDAT.

AT LAST.

WRITE 'Ende der Ausgabe'.

ENDAT.

ENDLOOP.

| Cityfrom | Cityto | Ausgelöste Ereignisse |
| --- | --- | --- |
| Berlin Berlin Berlin München München New York Zürich Zürich | Frankfurt München New York Frankfurt Frankfurt Berlin Berlin München | First, new cityfrom, new cityto, end of cityto New cityto, end of cityto End of cityfrom, new cityto, end of cityto New cityfrom, new cityto End of cityfrom, end of cityto New cityfrom, end of cityfrom, new cityto, end of cityto New cityfrom, new cityto, end of cityto End of cityfrom, new cityto, end of cityto, last |

Abarbeitung der Schleife:

- Die Schleife wird von oben nach unten abgearbeitet.

- Für jedes aufgeführte Ereignis wird geprüft, ob es in diesem Schleifendurchlauf auftritt.

- Die Anweisungen ALLER eintretenden Ereignisse werden in der Reihenfolge ausgeführt in der sie im Quelltext stehen.’

- Alle Anweisungen die NICHT innerhalb eines Ereignisses stehen, werden in jedem Schleifendurchlauf ausgelöst

- Innerhalb eines Ereignisses kann nur auf das betroffene Feld und link davon stehenden Felder zugegriffen werden. Alle rechts davon stehenden Felder werden mit ’***’ aufgefüllt, da KEINE eindeutige Zuordnung besteht.

# Text boxes

Deklarative Anweisung, d.h. sie beinhaltet die Deklaration einer Variablen.

Variable die deklariert und mit dem Eingabefeld verknüpft werden soll

Oder LIKE

Darf KEIN zusammengesetzter Datentyp sein

Gibt an, ob das Feld auf ein Element aus dem Data Dictionary zeigt

Beschriftungstext der angezeigt werden soll

Variablennamen, die mit den Textfeldern verknüpft sind

- Name auf 4 Zeichen  begrenzt

- Zu jeder Gruppe müssen mindestens zwei Radiobuttons gehören

txtv

Abstand vom oberen Rand

>0 ( eigenes Fenster

<0 ( im gleichen Fenster

Abstand vom linken Rand (0, oder <0 ( direkt am linken Rand

Posititon der rechten unteren Ecke des Fensters